## Slide 1: Circuits hacheurs et convertisseurs DC/DC
F. Heremans & M. Lefebvre
4 mars 2019
BRAINS-ON #1

## Slide 2
Les circuits hacheurs/
amplificateurs de classe D sont partout !
Alimentations de labo
Driver de moteur électrique
Transformateurs de tension
… La majorité des applications en électronique de moyenne et haute puissance
Mais c’est quoi un hacheur? Circuit modificateur de tension avec un excellent rendement

## Slide 3: Les circuits hacheurs
Plan de la présentation
Driver de moteur DC
De quoi s’agit-il?
Principe de base
Topologies courantes

## Slide 4: De quoi s’agit-il?
Un circuit pour jouer avec les tensions
Hacheur
fixe
variable
source de labo, driver moteur
variable
fixe
régulateur de panneau solaire
fixe
fixe
transformateur DC/DC
Rendement > 95% !
Exemple

## Slide 5: Les circuits hacheurs
Plan de la présentation
Driver de moteur DC
De quoi s’agit-il?
Principe de base
Topologies courantes

## Slide 6: Principe de base
Commuter entre plusieurs états très rapidement
Filtre
Filtre
Hacheur
2 idées-clés :
Commuter entre plusieurs états très rapidement
Filtrer pour obtenir la moyenne
Protège la source des parasites générés par le hacheur
Modifie la tension
Protège la charge des parasites générés par le hacheur

## Slide 7: Principe de base
Hacheur
Exemple simple : Modulation à largeur d’impulsion (MLI)/Pulse-Width Modulation (PWM)
5V
Hacheur
5V
Hacheur
5V
ON
OFF

## Slide 8: Principe de base
L’inductance : Le filtrage en courant
Filtre
Hacheur
ctrl
Filtre
Hacheur
Filtre
Hacheur
ON
OFF
Notes: Dans la situation OFF, on néglige la chute de potentiel sur la diode (qui n’est en réalité pas négligeable).

## Slide 9: Principe de base
L’inductance : le filtrage en courant
Filtre
Hacheur
Filtre
Hacheur
ON
OFF
Approximation linéaire
En régime le courant moyen dans l’inductance ne varie plus,
Notes: En situation de régime, le courant doit augmenter autant pendant la période ON que ce qu’il va diminuer pendant la période OFF.

## Slide 10: Principe de base
L’inductance : Le filtrage en courant
On isole,
En utilisant la notion de rapport cyclique
et
La tension de sortie est proportionnelle à la fraction du temps où le circuit est « ON »
Topologie
BUCK

## Slide 11: Les circuits hacheurs
Plan de la présentation
Driver de moteur DC
De quoi s’agit-il?
Principe de base
Topologies courantes

## Slide 12: Topologies courants
Eleveurs et abaisseurs de tension
BUCK
BOOST
BUCK-BOOST
+ un tas d’autres topologies, voir le cours d’électronique de puissance
Abaisseur de tension
Eleveur de tension
Abaisseur/Eleveur

## Slide 13: Les circuits hacheurs
Plan de la présentation
Driver de moteur DC
De quoi s’agit-il?
Principe de base
Topologies courantes

## Slide 14: Le driver de moteur DC
Le half-bridge
Half-bridge = Topologie BUCK!
Notes: Dans la topologie half-bridge, la diode est remplacée par un transistor (bipolaire ou MOS)
Le contrôle est toujours basé sur l’idée d’une MLI.

## Slide 15: Le driver de moteur DC
Le full-bridge
Full-bridge – H bridge
+
-
Après un certain temps,
OFF
ON
OFF
ON

## Slide 16: Le driver de moteur DC
Le full-bridge
Full-bridge – H bridge
+
-
Après un certain temps,
ON
OFF
ON
OFF

## Slide 17: Le driver de moteur DC
Le full-bridge
Full-bridge – H bridge
+
-
En commutant suffisamment vite, en moyenne :

## Slide 18: Le driver de moteur DC
Le full-bridge
Full-bridge – H bridge
+
-
En pratique,
L’inductance propre du moteur est souvent suffisante
Le circuit est inductif  Le courant ne peut pas être interrompu brusquement  Diodes de roue libre
Le contrôle des transistors est complexe  Choix d’un IC de contrôle existant
L293D, L6202, TC648VPA et bien d’autres

## Slide 19: Le driver de moteur DC
En pratique…
1
Identifier la charge
 Trouver un moteur adéquat
2
Identifier les spécifications électriques: tension, courant, puissance
3
Trouver un chip Half ou Full bridge qui correspond,
 Datasheets
4
Identifier et calculer tous les composants externes requis
 Capacités, inductances, etc..
 Expliqué dans la datasheet du Half/Full bridge choisi
Un doute? Permanences du Club Elec le mercredi midi !

## Slide 20: Circuits hacheurs et convertisseurs DC/DC Q&A
F. Heremans & M. Lefebvre
4 mars 2019
BRAINS-ON #1